## Slide 1: Point du 12/06/2025
Gaël Mariot
Temps alloué: 10min/personne

## Slide 2: Réalisations semaine passée
(Prononciation Halbach)
Tests sur carte PeMi Technology
Commande des aimants

## Slide 3: Prononciation Halbach
Klaus Halbach : Physicien Allemand

## Slide 4: Tests PeMi
Utilisation de l’alimentation seule
  Ludique mais difficilement utilisable pour de vrais tests
Utilisation de carte de contrôle CSH

## Slide 5: Tests PeMi - Analyse
Pas possible d’avoir deux courants différents sur deux lignes
  Alimentation méandre 1,2 et 3 connectés au même GND
Pas de décalage progressif entre les lignes

## Slide 6: Tests PeMi – Carte CSH
Contrôleur LPC804
Contrôleur moteurs DC bi-directionnels
  Modèles différents
    IC2,IC3 et IC4 : TC78H653FTG
    IC7, IC5 et IC6 : DRV8213
    IC10,IC9,IC11 : DRV8212
  Envoient courant entre jumpers haut et bas

## Slide 7: Tests PeMi – Aimants utilisés
Aimant «rond»
  Dimensions: 12Øx2mm
  Masse 1.72g
  Champ magnétique : 1.32-1,37T
Aimant «fin»
  Dimension : 5x5x1mm
  Masse : 0.19g
  Champ magnétique : 1.32-1.36T
Aimant «épais»
  Dimension : 5x5x5mm
  Masse : 0.95g
  Champ magnétique : 1.29-1.32T

## Slide 8: Tests PeMi
Aimants seuls : Pas de mouvement
Aimants fins alternés 2x2
Aimants fins alternés 3x3
Aimants épais alternées 3x3

## Slide 9: Tests PeMi - Conclusions
Trouver un compromis entre force et poids
Mouvement légèrement saccadé
  Utilisation de PWM pour moduler ?
Utiliser un réseau de Halbach
  Pas assez de force appliquée sur un aimant
  Aimants alternés requiert trop de courant (>2A)
Espacements :
  1x Diagonale pour même alimentation
1 Contrôleur par « bloc » de bobines linéaire
  6 IO axe horizontal
  6 IO axe vertical
N
N
N
N
N
S
S
S
S

## Slide 10: Commande Aimants
Mail envoyé
Vu avec Tanguy, il commande aujourd’hui

## Slide 11: Prototype 1
Objectif :
  Réaliser une carte en bobine linéaire capable de déplacer mon réseau de Halbach par PWM
  Tester les limites de charge du réseau sur mon réseau de Halbach

## Slide 12: Prévisions pour la semaine à venir
Réaliser les réseaux de Halbach
Tests carte avec réseaux de Halbach
Débuter Prototype 1